## Slide 1: Op weg naar aardgasloos wonen!
de ENERGIEVAKMAN wil u graag helpen bij uw zoektocht
Presentatie in Het MFC De Verbinding Vorchten
-- 11 december 2018 --

## Slide 2
Programma:
Even voorstellen
Begrippen
BENG (2020)
Schil
Ventileren
Anders verwarmen
Zonnepanelen
Aandachtspunten
Gedrag
Vragen

## Slide 3
Wie staat(n) hier voor u?
Waarom?
Even voorstellen

## Slide 4
Energieloket Salland
  Samenwerkingsverband
  Adviezen voor bestaande woningen
  Bedrijven en nieuwbouw (!)
  Taakstelling van de gemeente
Even voorstellen

## Slide 5
Filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=of6h5BIfkwI (Nederlands)
https://www.youtube.com/watch?v=WmVLcj-XKnM (Engels)
https://www.youtube.com/watch?v=oMXcQ8JMSgc (Ned. ondertiteling)

## Slide 6
Op weg naar aardgasloos wonen
Taakstelling vanuit het Klimaatakkoord / Parijs (2030 en 2050)
Comfortabel wonen!
Langer thuis wonen (ouderen hebben behoefte aan meer comfort)
5 stappenplan
Gezond binnenklimaat
Aardgasaansluiting weg laten: Besparing € 200- 250 per jaar (= 1200 kWh)
Enz.

## Slide 7
Begrippen
BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouw (woning); vanaf 2020
Nul op de meter woning (NOM)
Energieplus-woning  extra elektriciteit voor elektrische auto
ZEN, ……

## Slide 8
BENG
BENG in plaats van EPC
<1976

## Slide 9
BENG*
* BENG-eisen zijn recent definitief vastgesteld!!
Vanaf 1 januari 2020 : Energieprestatie gebouwen vaststellen aan de hand van 3 eisen:
De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar voor verwarmen en koelen met een ‘standaard’ (neutrale) installatie
Het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar: Energiebehoefte (1) + tapwater en ventilatie – productie zonnepanelen (PV)
Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten
BENG 1 maximaal 70 kWh/m²
BENG 2 maximaal 30 kWh/m² voor grondgebonden woningen en maximaal 50 kWh/m² voor appartementen.
BENG 3 Minimaal 50% voor appartementen minimaal 40%
Worden berekend volgens de NTA 8800

## Slide 10
Trias Energetica
Stappenplan:
  Voorkomen vermijdbaar energie gebruik - M.n. Isoleren en goed ventileren (WTW)
  Zonne-energie / warmtepompen
  Als laatste, indien nodig, zo zuinig mogelijk: fossiele brandstof

## Slide 11
1.1. Goed isoleren
  Stap 1: Goed isoleren
  * De schil (buitenzijde van de woning) isoleren
  - Vloer: Rc min. 3 tot 5 m²K/W (vloerverwarming)
  - Gevel: Rc 6 m²K/W (8-9 wordt ook genoemd passiefhuis)
  - Glas: Triple glas of HR++ (Ugl= < 1,0 W/m²K) met geïsoleerde kozijnen
  - Dak: Rc 6,0 m²K/W, bij voorkeur > 7,0 of 8,0 m²K/W (…10)
Onderdeel | Goed | Zeer goed
Vloer | Bodem/vloer (Rc >3.0) | Vloerisolatie (Rc = 5.0)
Gevel | Spouwisolatie (Rc 1.7 - 2.0) | Buitengevel (Rc = 4.5)
Glas | HR++-glas (U < 1.2) | Triple glas met nieuw kozijn
Dak | Binnenzijde dak | Renovatie buitenzijde (Rc = 6.0)

## Slide 12
Glas vervangen
Verklaring oorzaak ‘koudeval’ of ‘tocht’
Door temperatuurverschillen ontstaan luchtverplaatsingen

## Slide 13
Goed ventileren
Film: https://www.youtube.com/watch?v=ygHU0mQGuJU&list=PLrWQA9dTn8lv3jKhTwXZbeE4n6QOmeJ1Z

## Slide 14
1.2. Goed ventileren
  Stap 2: Goed ventileren met warmteterugwinning(WTW)
  Gezondheidsproblemen door slechte ventilatie (CO2 en fijnstof)
    Hoesten, hoofdpijn, slijmvorming
    COPD/Astma, allergieën
    CO-vergiftiging (geiser)
    Vocht- en schimmelproblemen (tussen 40 en 60 procent minste kans)
    vrij komen van VOS bij (bouw)materialen/meubels
  Ramen open laten staan (?) / Tocht (?)
  * centraal (balansventilatiesysteem), CO2-gestuurd
  * decentraal (in de leefvertrekken), CO2-gestuurd
  * ventilatiewarmtepomp + roosters (Bijv.: Ventiline, Ecolution, Spaarpomp)
  Minimaal 1 x per uur ruimte-inhoud verversen (ventilatievoud)
  Vocht opwarmen kost veel energie (4 x zoveel als droge lucht)
  Voor meer informatie: https://www.gezondheidsnet.nl/allergie/is-jouw-huis-wel-gezond

## Slide 15
Goed ventileren (WTW)
Lagere transmissieverliezen  kW (kleinere WP minderafgifte vermogen)
Lagere energievraag  kWh (lagere energierekening)
4000 kWh/a (thermisch verlies)
400 kWh/a (thermisch verlies)
(Bij een debiet van 150 m³/h)

## Slide 16
Goed ventileren (WTW)
Systeem D: Mechanische balansventilatie met WTW
Brink Renovent
Excellent 300
Zehnder ComfoAir Q
en ComfoAir E
Vasco T350
DucoBox WTW

## Slide 17
ONTWERP
(installatie & bouwkundig)
POSITIE INBLAAS
DEBIETEN
GELUID
CONTROLE
ONDERHOUD
GEDRAG
Aandachtpunten ventilatie

## Slide 18
I.p.v. HR CV-ketel op gas nu verwarmen met:
    Warmtepomp per woning of gezamenlijk*
    Warmtenet (LT, MW of HT);
    Hoe lager de temperatuur, hoe hoger het rendement
    IR-panelen; alleen i.c.m. PV-panelen duurzaam
    Pelletkachel of biomassaketel (bron van herkomst en fijnstof) ….
    Eventueel hybride CV-ketel met biogas (Groen gas) of waterstof ….(?)
Stroom van zonnepanelen en warmte van collectoren of combi (PVT)
Stap 3: Duurzaam verwarmen (2)

## Slide 19
Verschillende typen warmtepompen:
Lucht-Lucht
Lucht-Water (ook ventilatie warmtepomp)
Water-Water
  Horizontaal (bodemlussen)
  Vertikaal (meerdere boringen; max. 50 m)
  1-1,5 kW per bron/boring, max. diepte ivm waterwinning (Vitens)
  Oppervlakte water
  Lage temperatuur netwerk
  PVT-panelen
  Muur
  Meestal met een boiler
Verwarmen met warmtepomp

## Slide 20
Stap 4 Elektrisch koken
  Inductiekookplaat (nieuwe pannenset)
  Elektische oven

## Slide 21
Stap 5 Zonnepanelen (PV)
  Mono (All black) of polykristallijn (blauw)
  Dunne filmpanelen (CIS/CIGS)
  Vele merken en maten
  Centrale omvormers
  Power optimizers
  Micro-omvormers
  Combi PV en Thermisch (PVT)
  Veiligheid (brand) en gezondheid (straling omvormers)
 | Dunne film | Kristallijn
Rendement per Wattpiek | ++ | +/-
Rendement per m2 dak | – | +
Uiterlijk | ++ | +/-
Keuzes voor omvormer | +/- | ++
Milieuvriendelijk | ++ | –

## Slide 22
Stap 5 Zonnepanelen (vervolg)
Op het dak: geen vergunning noodzakelijk (wel eisen Vergunningsvrij bouwen!)
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/vraag-en-antwoord/heb-ik-een-vergunning-nodig-om-zonnepanelen-op-mijn-dak-te-plaatsen
Vergunningcheck: https://www.omgevingsloket.nl/Particulier/particulier/home
Monument, beschermd stads- of dorpsgezicht
Veldopstelling : vergunningsplichtig

## Slide 23
Gedrag
  Gedragsverandering kan leiden tot 10 procent energiebesparing
  Energieverbruik door gedrag is ca. 30 procent van het totale energieverbruik
  Gedrag is vaak een ingesleten gewoonte
  * Verwarming ‘s nachts niet terugdraaien
  * Een graadje meer i.p.v. een trui of vest aan doen
  * Waterkoker vol voor1 kop thee
  - Energieverbruik bij gedrag is te verminderen door:
  * Verbetering van de energetische kwaliteit van de woning
  * Aanschaf en gebruik van energiezuinige apparaten
  * Aanpassen van je eigen gedrag
  * Meten is weten; met slimme meter, bijv. via www.Umeter.nl (gratis)
  Door een goede analyse wordt je bewust van energie-onzuinig gedrag
  Pas het gedrag samen met je medebewoners aan en houdt elkaar scherp!

## Slide 24
Aandachtspunten
  Verbeteren luchtdichtheid
    Afdichten naden (dak/gevel/ramen)
    Qv 10-meting
  Mechanische ventilatie / Balansventilatie
    Warmteterugwinning (WTW)
    Gebalanceerde ventilatie
    CO2-gestuurd
  Gevel en raamoriëntatie (zontoetreding)
  Laag-temperatuur verwarming (LTV)
  Warmtepomp
  Maatregelen tegen oververhitting (zomercomfort)
  Compartimentering (woon- en slaapzone)
  Korting bij enkele banken op de hypotheekrente
  Monitoring/regeltechnieken/domotica
  Laat u goed informeren en adviseren!
  Tip: Kijk op www.verbeterjehuis.nl of www.energiebesparendoejenu.nl

## Slide 25
Vragen vooraf (isolatie)
  Van ‘gewoon dubbel glas’ naar HR++ of Triple
    Kosten* HR++: € 150 - € 200 per m²; besparing 10 m³ gas/m²
    Kosten* Triple glas (zonder kozijn) € 170 - € 225 per m²; besparing 12 m³ gas per m²
    Triple glas in nieuw kozijn; kosten* € 400 - € 650 per m², besparing 17 m³ gas per m²
    *: excl. aanpassingen kozijn/raam en schilderwerk
  Tonzon vloerisolatie
    Werkt beter i.c.m. bodemfolie
    Reflecteerd m.n. warmte en door ‘luchtkussens’ isoleren
  Natuurlijke isolatiematerialen: wol, hennep, vlas, zeegras, …. (circulair bouwen)
  Subsidies bij isoleren woning (arbeid BTW-tarief: 9 %)
  Vloerisoleren bij ontbreken kruipruimte (vrije hoogte?)
  Subsidie met terugwerkende kracht aanvragen; dit kan helaas niet indien er meer dan 6 maanden tussen zit. Op dit moment zijn er geen subsidieregelingen m.b.t. isolatie. Mogelijk wel weer in de nabije toekomst!

## Slide 26
Vragen vooraf (Zonnepanelen)
  Mogelijkheden als je zelf niet kunt of wilt investeren
    Energiecoöperatie (Goed Veur Mekare)
    Koop groene stroom
    Aandelen in een zonneveld (Zonnepanelendelen)
  Salderingsregeling (per 1-1-2021)
    Wordt een terugleversubsidie (terugverdientijd 7 jaar)
  Oriëntatie
    Zuidgericht (185 graden)
    Suncat (suntracker) uit Wijhe
    Oost-West: plat dak en 10-15 graden
  Hoeveel panelen nodig voor elektrische auto?
    Afhankelijk van te rijden afstand
    10.000 km  6 panelen; 20.000  12 panelen, ….
  Hybride zonnepanelen: PVT
  Panelen dient u officieel te melden bij netbeheerder! (slimme meter)
  Aantal panelen op een dak afhankelijk van afmetingen (meestal 1 bij 1,6 m)
  Rendement panelen neemt af door ‘veroudering’; gemiddeld 0,4% per jaar
  Temperatuur en vervuiling panelen spelen ook een rol!!
  Huren dak?; kan wel, heeft juridische consequenties (goed regelen)
  Subsidies aanschaf zonnepanelen; alleen BTW-teruggave
Oost West

## Slide 27
Dank u voor uw aandacht !!
VRAGEN?